## Slide 1: Mobius 플랫폼 iot 네트워크 시스템

## Slide 2: 실습 환경 소개

## Slide 3: Mobius
Mobius 플랫폼이란?
  oneM2M 국제 표준을 기반으로 IoT(Internet of Things) 서비스 제공을 위해 다양한 IoT Device 정보를 관리하고 , 이들 IoT Device 의 접근 제어 , 인증 , 사용자 관리 , 복수의 IoT 서비스 조합 을 제공하여 어플리케이션 을 통해 서비스하기 위한 플랫폼

## Slide 4: Mobius
리소스를 생성하면 자동으로 해당 리소스를 접근할 수 있는 API 가 자동으로 생성되며 이를 위한 인터페이스로 REST API 인 OPEN API 를 제공한다.
IoT 디바이스와 연동하기 위해 REST API ( http, mqtt , coap , websocket 를 통해 연동된다.

## Slide 5: Mobius
Mobius 플랫폼은 디바이스와 어플리케이션을 연결하는 중간 매개체 로써 디바이스는 서버 플랫폼으로 데이터를 전송하고 , 플랫폼은 데이터를 저장 한다.
어플리케이션 은 Open API 를 통해 플랫폼에 저장된 데이터를 조회하고 플랫폼으로 제어 요청을 전송한다.
플랫폼은 설정된 디바이스에 따라 어플리케이션의 제어요청을 다시 디바이스로 전달한다.

## Slide 6: Mobius
디바이스 와의 연결을 위해 HTTP, CoAP, MQTT , WebSocket 프로토콜을 지원한다.
리소스 저장을 위한 DB 는 MySQL 을 사용한다

## Slide 7: Mobius
Node JS를 기반으로 JavaScript언어로 개발되었다.
Mobius의 소프트웨어 아키텍처는 다음과 같다.

## Slide 8: &Cube
&Cube란?
  모비우스 플랫폼에서 디바이스 플랫폼의 이름
사물인터넷 디바이스, 게이트웨이에 탑재되는 소프트웨어 플랫폼으로, 디바이스에 연결된 사물을 개방형 사물인터넷 서버 플랫폼 모비우스와 연동할 수 있도록 지원한다.

## Slide 9: &Cube
총 6개의 모듈로 구성되어 있으며, 각각의 모듈 간 통신을 통해 사물과 모비우스 간의 연동을 수행하는 역할을 한다.
응용관리자, 사물관리자, 자원관리자, 보안관리자, 통신관리자, 장치관리자 등 6가지 코어 블록(Core Block)으로 이루어져 있다.

## Slide 10: &Cube

## Slide 11: &Cube

## Slide 12: &Cube
&Cube 로즈마리는 기본적인 모듈에 사물인터넷 프록시를 포함하고 있다.
지원되는 디바이스는 이더넷, 와이파이, 3G/4G 등 통신 어댑터의 기능을 제공한다.

## Slide 13: &Cube
&Cube 라벤더는 로즈마리보다는 규모가 작다.
엔큐브 코어의 6개 모듈이 모두 사용되고 있다.
지원 디바이스로는 라즈베리 파이와 비글본 등이 있다.

## Slide 14: &Cube
&Cube 민트는 TAL, 마이크로서버가 없으며, 자원관리자, 통신관리자, 사물관리자, 장치관리자의 4개의 코어로만 구성되어 있다.
지원 디바이스로는 교육용 하드웨어인 아두이노가 있다.

## Slide 15: &Cube
가장 규모가 작은 &Cube 카모마일은 자원관리자, 보안관리자, 통신관리자, 사물관리자, 장치관리자 등 5개의 코어로 이루어져 있다.
마이크로서버와 Contiki로 구성되어 있다. 지원 디바이스는 CoAP 가 있다.

## Slide 16: &Cube
모비우스 플랫폼은 MQTT 프로토콜을 사용하여 디바이스와 단말이 연동을 한다.
경량의 카모마일 버전은 모비우스 외에 CoAP를 사용하는 다른 서비스 플랫폼과 호환될 수 있다.
그림에서 엔큐브 로즈마리 플랫폼은 CoAP와 MQTT의 게이트웨이 역할을 한다.

## Slide 17: &Cube-Thyme
&Cube-Thyme이란?
  oneM2M 표준을 기반으로 하는 오픈 소스 IoT 장치 애플리케이션이다.
  Node.js 버전, Java 버전, Android 버전의 세 가지 버전을 제공한다.

## Slide 18: &Cube-Thyme
Mobius 서버와 직접적으로 통신하여 데이터를 업로드하거나 데어 통지를 받아올 수 있다.

## Slide 19: 실습 환경 구성 및 사양
하나의 공유기에 서버, 라즈베리파이, 아두이노를 연결한다.
ip의 경우 실습 환경에 따라 달라질 수 있다.
서버
IoT 플랫폼 : MOBIUS
IP: 192.168.35.17
라즈베리파이
IoT 플랫폼 : nCube-Thyme
IP: 192.168.35.191
공유기
LED
PIR
Adafruit Feather M0
IoT 플랫폼 : nCube-Thyme
LED
DHT11

## Slide 20: 우분투 환경 구축

## Slide 21: 실습에 앞서
본 환경에서 윈도우의 IP는 192.168.35.17 이라고 가정함
IP는 실습 환경마다 달라질 수 있음
실습자는 본인의 실습 환경에서의 IP를 확인해야 함
192.168.35.17 대신 본인의 IP를 입력해야 함

## Slide 22: 전체 실습 환경
다양한 도구들을 설치하여 Mobius를 제어 및 관리한다.
Mobius
Mosquitto
MySQL
Node.js
Freeboard
Nginx
Resource Browser
내부적으로
사용
내부적으로
사용
Mobius의 데이터를
실시간 조회하여
텍스트, 그래프 등으로 표현
Mobius의 내
cnt, cin등의
정보를 조회하여
그래프로 표현
모듈 등록 및
데이터 전송 가능
내부적으로
사용

## Slide 23: 우분투 설치를 수행하기 전에
실습용 PC에 윈도우가 설치된 경우
  우분투 다운로드->VMWare Workstation Player 설치 -> 우분투 설치
실습용 PC에 우분투가 설치된 경우
  우분투 설치 과정 건너뛰기

## Slide 24: 우분투 다운로드
웹브라우저에서 다음 경로에 접속하여 Ubuntu Desktop 다운로드
  https://ubuntu.com/

## Slide 25: 우분투 다운로드
다운로드가 진행되는 것을 확인

## Slide 26: 우분투 다운로드
아래와 같이 파일이 다운로드 받아진 것을 확인

## Slide 27: VMWare Workstation Player 설치
아래 경로에 접속하여 VMware 다운로드
  https://www.vmware.com/products/workstation-player.html

## Slide 28: VMWare Workstation Player 설치
최신 버전을 다운로드

## Slide 29: VMWare Workstation Player 설치
현재 운영체제에 적합한 파일 다운로드

## Slide 30: VMWare Workstation Player 설치
다운받은 파일을 실행

## Slide 31: VMWare Workstation Player 설치
Next 클릭

## Slide 32: VMWare Workstation Player 설치
라이선스 동의 후 Next 클릭

## Slide 33: VMWare Workstation Player 설치
Next 클릭

## Slide 34: VMWare Workstation Player 설치
Next 클릭

## Slide 35: VMWare Workstation Player 설치
Next 클릭

## Slide 36: VMWare Workstation Player 설치
Install 클릭

## Slide 37: VMWare Workstation Player 설치
설치 완료 후 Finish 클릭

## Slide 38: VMWare Workstation Player 설치
바탕화면에 생성된 바로가기를 클릭하여 프로그램 실행

## Slide 39: VMWare Workstation Player 설치
Continue 클릭 후 Finish 클릭

## Slide 40: VMWare Workstation Player 설치
아래와 같이 프로그램이 실행된 것을 확인

## Slide 41: 우분투 설치
VMware에서 Create a New Virtual Machine 클릭

## Slide 42: 우분투 설치
Installer disc image file에서 앞서 다운로드 받은 우분투 이미지를 선택
Next 클릭

## Slide 43: 우분투 설치
우분투 관리자 아이디와 암호 입력 후 Next 클릭
예) user : "user1“,
예) pwd : "password“,

## Slide 44: 우분투 설치
VMware 이미지 저장할 경로 설정 후 Next 클릭

## Slide 45: 우분투 설치
이미지의 최대 용량 지정 후 Next 클릭

## Slide 46: 우분투 설치
Customize Hardware 클릭

## Slide 47: 우분투 설치
Network Adapter 를 Bridged 로 선택(우분투가 공유기의 아이피를 할당 받기 위해 선택)

## Slide 48: 우분투 설치
Finish 클릭

## Slide 49: 우분투 설치
우분투 설치가 시작되는 것을 확인
키보드 레이아웃 선택 후 Continue 클릭

## Slide 50: 우분투 설치
Continue 클릭

## Slide 51: 우분투 설치
Advanced Features 클릭

## Slide 52: 우분투 설치
Continue 클릭

## Slide 53: 우분투 설치
서울 지정 후 Continue 클릭

## Slide 54: 우분투 설치
아이디와 비밀번호 입력 후 Continue 클릭

## Slide 55: 우분투 설치
설치가 수행되는 것을 확인

## Slide 56: 우분투 설치
Restart Now 클릭

## Slide 57: 우분투 설치
설치 및 부팅이 완료되면 사용자 아이디 클릭

## Slide 58: 우분투 설치
암호 입력 후 엔터 입력

## Slide 59: 우분투 설치
Skip 클릭

## Slide 60: 우분투 설치
Next 클릭

## Slide 61: 우분투 설치
No 선택 후 Next 클릭

## Slide 62: 우분투 설치
Next 클릭

## Slide 63: 우분투 설치
Done 클릭

## Slide 64: 우분투 설치
Remind Me Later 클릭

## Slide 65: 우분투 설치
우분투 설정이 완료된 것을 확인

## Slide 66: 우분투 설치
인터넷이 연결되지 않는 경우 다음 과정을 수행
1. 인터넷이 연결되지 않은 것을 확인
2. 네트워크 아이콘 > Wired Connecting > Wired Setting 클릭
3. 설정 버튼 클릭
4. IPv4의 Addresses, DNS 입력(실습 환경에 따라 주소가 달라짐)
5. 인터넷 연결이 계속 안되면 인터넷 껐다 켜기

## Slide 67: 우분투 설치
바탕화면을 마우스 우클릭 후 Open in Terminal 클릭

## Slide 68: 우분투 설치
터미널이 실행된 것을 확인

## Slide 69: Node.js 설치
다음 명령어를 입력하여 Node.js 설치
  $ sudo apt update
  $ sudo apt install net-tools
  $ sudo apt install -y curl
  $ wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.3/install.sh | bash
  $ source ~/.bashrc
  $ nvm install 11.15.0
  $ sudo apt install -y npm
다음 명령어를 입력하여 설치 결과를 확인
  $ nvm ls

## Slide 70: MongoDB 설치
패키지 설치
  $ sudo apt install -y gnupg libcurl4 openssl liblzma5
OS 아키텍처 확인(x86_64 또는 arm)
  $ uname -m

## Slide 71: MongoDB 설치
x86_64 일 경우 다음 명령을 입력
  $ wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2_amd64.deb
  $ sudo dpkg -i libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2_amd64.deb
arm 일 경우 다음 명령을 입력
  $ wget http://launchpadlibrarian.net/475575244/libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2_arm64.deb
  $ sudo dpkg -i libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2_arm64.deb

## Slide 72: MongoDB 설치
Transparent Huge Page(THP) 기능 비활성화가 필요함. systemd 서비스를 생성하여 진행함.
다음 명령을 입력
  $ sudo nano /etc/systemd/system/disable-transparent-huge-pages.service
파일을 아래 내용으로 작성
[Unit]
Description=Disable Transparent Huge Pages (THP)
DefaultDependencies=no
After=sysinit.target local-fs.target
Before=mongod.service
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/sh -c "echo 'never' >/sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled && echo 'never' >/sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag"
[Install]
WantedBy=basic.target

## Slide 73: MongoDB 설치
파일 내용을 작성하였다면 Ctrl+X 입력

## Slide 74: MongoDB 설치
y 입력

## Slide 75: MongoDB 설치
파일명 입력하는 곳에서 엔터 입력하여 기존 파일을 덮어씀(아래 그림은 파일명이 길어서 잘려서 보임)

## Slide 76: MongoDB 설치
systemd 서비스 파일 작성이 되었다면 아래 순서대로 서비스 활성화 및 시작을 진행
  $ sudo systemctl daemon-reload
  $ sudo systemctl enable disable-transparent-huge-pages
  $ sudo systemctl start disable-transparent-huge-pages

## Slide 77: MongoDB 설치
서비스를 시작 후 에 정상적으로 THP 기능이 비활성화 되었는지는 아래와 같이 확인 할 수 있음
  $ cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
  $ cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag

## Slide 78: MongoDB 설치
ulimit 의 open files 값이 64000 미만이면 MongoDB 시작시 오류가 발생될 수 있으므로 설정이 필요하며, 또한 권장 되는 nproc 값에 대해서도 수정
  $ sudo nano /etc/security/limits.conf
limits.conf의 가장 아래에 다음 내용 입력
Ubuntu 에서 apt(패키지) 방식으로 설치시 자동으로 생성 되는 계정명이 mongodb 이고, 그에 따라서 포스팅에서는 mongodb로 설정하였음
MongoDB 실행 유저가 mongodb 가 아닐 경우 사용하는 유저명으로 기재해야 함
mongodb soft nofile 64000
mongodb hard nofile 64000
mongodb soft nproc 64000
mongodb hard nproc 64000

## Slide 79: MongoDB 설치
패키지 형식으로 설치(APT)
public key 가져오기
  $ wget -qO - https://www.mongodb.org/static/pgp/server-5.0.asc | sudo apt-key add -
MongoDB를 위한 리스트 파일 만들기
  $ echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/5.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-5.0.list

## Slide 80: MongoDB 설치
패키지의 일관성과 훼손을 막기 위해 배포자가 서명한 GPG 키 복사하기
  $ cd /etc/apt/
  $ sudo cp trusted.gpg trusted.gpg.d/
패키지 리스트 업데이트
  $ sudo apt update
MongoDB latest stable version 설치
  $ sudo apt install -y mongodb-org

## Slide 81: MongoDB 설치
MongoDB 시작
  $ sudo systemctl daemon-reload
  $ sudo systemctl enable mongod
  $ sudo systemctl start mongod
프로세스 확인
  $ ps -ef| grep mongod
MongoDB 접속
  $ mongo
접속 해제
  > exit

## Slide 82: MongoDB 설치
GPG 키 불러오기
  $ wget -qO - https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.2.asc | sudo apt-key add -
  $ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 9DA31620334BD75D9DCB49F368818C72E52529D4
아래의 결과가 출력되는 것을 확인

## Slide 83: MongoDB 설치
MongoDB 패키지 저장소 등록
  $ echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu bionic/mongodb-org/4.2 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.2.list
패키지 업데이트 후 MongoDB 설치
  $ sudo apt-get update
  $ sudo apt-get install -y mongodb-org
MongoDB 설치 확인
  $ mongo --version

## Slide 84: MongoDB 설치
MongoDB 관리자 계정생성
  $ mongo
  > use admin
  > db.createUser({
user : "<관리자 계정명>",
pwd : "<계정 비밀번호>",
roles : [
{role : "userAdminAnyDatabase", db : "admin"}
]
})
  > exit
예) user : "user1“,
예) pwd : "password“,

## Slide 85: MongoDB 설치
MongoDB 보안 인증 켜기
  $ sudo nano /etc/mongod.conf
#security에서 을 지워 주석을 제거 후 authorization : enable 을 입력(띄어쓰기 중요함)
MongoDB 서비스 재시작
  $ sudo service mongod restart
security:
authorization: enabled
…

## Slide 86: Gulp & PM2 설치
다음 명령어를 입력하여 패키지 설치
  $ sudo npm install --global gulp-cli pm2
다음 명령어를 입력하여 버전 확인
  $ gulp -v
  $ pm2 -v

## Slide 87: Nginx 설치
APT 저장소 추가
  $ sudo nano /etc/apt/sources.list
가장 아래에 Nginx 추가
  deb http://nginx.org/packages/mainline/ubuntu/ xenial nginx
  deb-src http://nginx.org/packages/mainline/ubuntu/ xenial nginx
APT 저장소 보안키 다운로드 및 등록
  $ cd ~/Desktop
  $ wget https://nginx.org/keys/nginx_signing.key
  $ sudo apt-key add nginx_signing.key
  $ rm nginx_signing.key

## Slide 88: Nginx 설치
선행 패키지 설치
  $ sudo apt install -y curl gnupg2 ca-certificates lsb-release ubuntu-keyring
Nginx 레포지토리의 인증키를 패키지 인증용 키 리스트에 추가(현재 Nginx 저장소가 올바른 저장소인지 인증해줄 수 있는 키를 추가)
  $ curl -fsSL https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg
다운로드 한 파일을 검증
  $ gpg --dry-run --quiet --import --import-options import-show /etc/apt/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg
573BFD6B3D8FBC641079A6ABABF5BD827BD9BF62 값이 들어있어야 함
Nginx stable repository를 추가(/etc/apt/sources.list.d/nginx.list 파일 생성)
  $ echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg] http://nginx.org/packages/ubuntu `lsb_release -cs` nginx" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list

## Slide 89: Nginx 설치
Nginx 설치
  $ sudo apt update
  $ sudo apt install nginx
Nginx 실행
  $ service nginx restart
Nginx 버전 확인
  $ nginx -v

## Slide 90: Mosquitto broker 설치
Mosquitto 설치
  $ sudo apt-get install -y mosquitto
Mosquitto 상태 확인
  $ sudo /etc/init.d/mosquitto status

## Slide 91: Mosquitto broker 설치
Mosquitto 외부 연결 허용을 위해 설정 파일 수정하기
  $ sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
아래의 코드를 추가
Mosquitto 서비스 재시작
  $ sudo systemctl restart mosquitto.service
listener 1883
protocol mqtt
allow_anonymous true

## Slide 92: Mosquitto broker 설치
Mosquitto client 설치
  $ sudo apt-get install -y mosquitto mosquitto-clients
subscribe 테스트 (mosquito_sub -t [토픽명])
  $ mosquitto_sub -t /test
publish 테스트 (msquitto_pub -t [토픽명] -m [메시지])
다른 터미널을 열고 다음 명령어를 입력
  $ mosquitto_pub -t /test -m "hi"
아래와 같이 hi가 출력되는 것을 확인

## Slide 93: MySQL 설치
MySQL 설치
  $ sudo apt install -y mysql-server
  $ sudo mysql
root 비밀번호 생성
  mysql> USE mysql;
  mysql> UPDATE user SET plugin='mysql_native_password' WHERE user='root';
  mysql> UPDATE user SET authentication_string=null WHERE user='root';
  mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY ‘0000';
Mobius DB 생성 후 MySQL 빠져나오기
  mysql> CREATE DATABASE mobiusdb;
  mysql> FLUSH PRIVILEGES;
  mysql> exit;
MySQL 재시작
  $ sudo systemctl restart mysql.service

## Slide 94: Mobius 설치
본 진행 과정을 수행하기 전에 Node.js, Mosquitto broker, MySQL이 반드시 설치되어 있어야 함
Mobius 설치 시 내부적으로 python 명령을 사용함. 이를 위해 python2 깔고 python으로 aliasing을 수행
  $ sudo apt-get install -y python2.7 idle-python2.7
  $ sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3 1
  $ sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 10
  $ sudo update-alternatives --config python
아래의 선택지가 나오면 0 입력

## Slide 95: Mobius 설치
Mobius 다운로드 후 압축 풀기
  $ wget https://github.com/IoTKETI/Mobius/archive/2.4.36.zip
  $ unzip 2.4.36.zip
  $ cd Mobius-2.4.36
Mobius DB를 MySQL에 복사
  $ mysql -u root -p mobiusdb < ./mobius/mobiusdb.sql
  [MySQL root 암호 입력]
Mobius 설정파일 생성
  nano conf.json
다음 코드를 삽입 후 dbpass를 MySQL의 root 비밀번호로 변경
{
"csebaseport": "7579",
"dbpass": "MYSQL ROOT PASSWORD"
}

## Slide 96: Mobius 설치
nan 패키지의 버전 수정
  $ nano package.json
dependencies에 다음 항목 추가
  "nan": "2.15.0",

## Slide 97: Mobius 설치
Mobius 설치
  $ sudo npm install
Mobius 실행
  $ node --expose_gc mobius.js
다음과 같이 Mobius가 실행된 것을 확인

## Slide 98: Mobius Open Platform 설치
본 진행 과정을 수행하기 전에 Node.js, MongoDB, Gulp, PM2, Nginx, Mobius가 반드시 설치되어 있어야 함
Mobius Open Platform은 Mobius를 위한 다양한 웹서비스를 제공하는 플랫폼임
새로운 터미널 열고 설치 과정을 수행해야 함
GitHub에서 다운로드
  $ git clone https://github.com/IoTKETI/mobius-open-platform
Platform NPM 라이브러리 설치
  $ cd mobius-open-platform
  $ sudo npm install
설정파일 열어서 Mobius 서버 주소를 현재 Ubuntu의 ip로 수정
  $ nano ./webportal/bin/config.json

## Slide 99: Mobius Open Platform 설치
Platform 설정 시작
  $ gulp init
Mobius 서버 설정 기능이 수행됨
앞서 설치한 Mobius 서버의 URL과 포트를 입력

## Slide 100: Mobius Open Platform 설치
각 서비스에 기본으로 할당된 포트 번호를 변경하는 기능이 수행 됨.
1~5 을 입력하여 포트를 변경할 수 있으며 6 을 입력하는 경우 다음 기능으로 이동함. 0을 입력하는 경우에는 설치를 취소함.
6을 입력하여 다음 과정을 수행함.

## Slide 101: Mobius Open Platform 설치
본 플랫폼에 사용할 도메인 또는 IP 를 입력함
설정에 입력되는 주소로 모든 서비스가 연결됨
본 과정에서는 Mobius 서버의 IP 입력함

## Slide 102: Mobius Open Platform 설치
서브도메인은 Nginx을 설치하여 운용하는 경우 필요한 기능이며 각 서비스별 서브도메인을 설정할 수 있음
1~5 을 입력하여 대상 서비스를 선택하여 서브도메인을 변할 수 있으며 6 을 입력하여 설정을 마칠 수 있음
6을 입력하여 설정을 마치기

## Slide 103: Mobius Open Platform 설치
MongoDB 셋팅을 위해 MongoDB 설치 후 생성한 admin 계정의 정보를 입력함
본 과정을 거치지 않으면 MongoDB 설정이 완료되지 않아 정상적으로 서비스가 동작하지 않음
앞서 MongoDB에 입력한 Admin 계정과 암호를 입력함
설치 완료 후 다음과 같은 메시지가 나오면 무시하고 이후 과정을 진행함

## Slide 104: Mobius Open Platform 설치
본 플랫폼은 PM2 를 사용하여 각 Node.js 프로세스들을 관리함
Gulp 에 설정한 명령어를 실행하여 전 서비스를 실행함
다음 명령어를 입력하여 서비스 PM2 실행
  $ gulp serviceStart

## Slide 105: Mobius Open Platform 설치
PM2 실행 명령어를 실행 후 동작 확인을 위해 PM 2 목록을 조회하여 서비스 상태를 확인
출력되는 테이블에서 Status 을 확인하면 서비스가 정상 실행 중인지 확인이 가능함
PM2 실행 목록 조회
  $ pm2 list
정상결과
비정상 결과

## Slide 106: Mobius Open Platform 설치
만약 비정상 결과가 출력된다면,
  Node.js 나 N PM 라이브러리 설치 및 버전문제의 경우가 대부분임
  PM2 logs로 확인을 한 뒤, 에러를 고친 뒤 다시 서비스를 시작함
수정이 완료되었다면 다음 명령어를 입력하여 서비스 재실행
  $ sudo gulp serviceRestart

## Slide 107: Mobius Open Platform 설치
웹브라우저를 실행하고, 설정한 Domain으로 이동하여 서비스가 정상적으로 동작하는지 확인
ex) http://192.168.35.17:8881

## Slide 108: FreeBoard 설치
FreeBoard 설치
  $ sudo apt -y install freeboard
Nginx에 FreeBoard 복사
  $ cd /usr/share/nginx/html
  $ sudo mkdir freeboard
  $ sudo cp -r /usr/share/freeboard/* ./freeboard
웹브라우저에서 다음 주소에 접속하여 FreeBoard 실행 확인(IP는 컴퓨터에 따라 달라짐)
  http://192.168.35.17/freeboard/

## Slide 109: Mobius 테스트
본 과정을 진행하기 전에 반드시 Mobius 가 설치되어 있어야 함
Mobius 가상 디바이스 설치
  $ cd ~/Desktop
  $ git clone https://github.com/IoTKETI/oneM2M-Device_Simulator.git
  $ cd oneM2M-Device_Simulator
  $ npm install
  $ node app.js

## Slide 110: Mobius 테스트
웹브라우저를 실행하여 다음 주소에 접속
  http://192.168.35.17:8369/

## Slide 111: Mobius 테스트
다음 값을 입력 후 디바이스 생성
  Type: Temperature
  Name: temp

## Slide 112: Mobius 테스트
가상 온도계가 생성된 것을 확인
만약 생성이 안된다면, 크롬 브라우저에서 다시 작업을 수행

## Slide 113: Mobius 테스트
Mobius가 전송 받은 온도를 Freeboard로 출력하는 예제를 수행함
본 과정을 진행하기 전에 반드시 Freeboard가 설치되어 있어야 함
다음 경로로 접속
  http://192.168.35.17/freeboard
DATASOURCES에서 ADD 클릭

## Slide 114: Mobius 테스트
JSON 선택

## Slide 115: Mobius 테스트
아래와 같이 정보 입력 후 ADD를 세번 클릭
  NAME: temp
  URL: http://192.168.35.17:7579/Mobius/temp/DATA/la

## Slide 116: Mobius 테스트
각 항목에 아래의 값을 입력
  X-M2M-RI: 1234
  X-M2M-Origin: S
  Accept: application/json
SAVE 클릭

## Slide 117: Mobius 테스트
Mobius와의 동기화는 몇 분이 지나 늦게 이루어질 수도 있음.
동기화 전이라면, 위와 같이 never가 출력됨
동기화가 완료되었다면, 아래와 같이 전송 받은 시간이 출력됨
[동기화 전]
[동기화 후]
[동기화 후]

## Slide 118: Mobius 테스트
다음으로는 온도를 출력하는 PANE을 설정함
ADD PANE 클릭 후 + 클릭

## Slide 119: Mobius 테스트
아래와 같이 입력 후 SAVE 클릭
DATASOURCE를 통해 자동 완성으로 입력하기

## Slide 120: Mobius 테스트
Mobius와 동기화가 완료되었다면 위 그림과 같이 온도가 출력됨
아래 그림과 같이 명령창에서 지속적으로 데이터를 조회하는 것을 확인 가능
[설정이 완료된 화면]

## Slide 121: Mobius 테스트
전송되는 온도 데이터를 그래프 형태로 나타내는 예제를 수행함
+를 클릭

## Slide 122: Mobius 테스트
아래와 같이 정보를 입력 후 SAVE 클릭

## Slide 123: Mobius 테스트
실시간으로 그래프가 출력되는 것을 확인

## Slide 124: Mobius 테스트
만약 다음과 같이 sparkline이 안보인다면
jquery의 링크가 깨져서 안 나올 수 있음. 이 경우에는 다음 명령어를 입력하여 jquery 파일을 직접 복사해야 함
  sudo cp -f /usr/share/javascript/jquery.sparkline/* /usr/share/nginx/html/freeboard/plugins/thirdparty/
복사가 완료되었다면, 브라우저를 새로고침하여 설정을 다시 입력

## Slide 125: Mobius 테스트
본 과정을 진행하기 전에 반드시 Mobius Open Platform이 설치되어 있어야 함
웹브라우저를 열고, 다음 주소에 접속하여 Resource Monitor를 실행
  http://192.168.35.17:7575/
Resource Monitor 실행하여 아래 정보를 입력 후 START를 클릭
  Target Resource: http://192.168.35.17:7579
  Target Resource: /Mobius/temp

## Slide 126: Mobius 테스트
Mobius와 정상적으로 연결되었다면, 아래와 같이 저장된 정보들이 출력됨(단, 가상 온도계 예제를 우선적으로 수행해야 함)

## Slide 127: 라즈베리파이 환경 구축

## Slide 128: 실습에 앞서
본 환경에서 라즈베리파이의 IP는 192.168.35.191 이라고 가정한다.
IP는 실습 환경마다 달라질 수 있다.
실습자는 본인의 실습 환경에서의 IP를 확인해야 한다.
192.168.35.191 대신 본인의 IP를 입력해야 한다.
Mobius, FreeBoard가 설치 완료된 상태에서 본 과정을 수행해야 한다.

## Slide 129: 라즈베리파이 OS 설치
MicroSD 카드와 리더기를 결합하여 PC(또는 노트북)에 연결
연결

## Slide 130: 라즈베리파이 OS 설치
다음 주소에서 라즈베리파이 인스톨러를 다운로드 후 실행
  https://www.raspberrypi.com/software/

## Slide 131: 라즈베리파이 OS 설치
Install 클릭

## Slide 132: 라즈베리파이 OS 설치
Finish 클릭

## Slide 133: 라즈베리파이 OS 설치
저장소를 앞서 연결한 SDCard 리더기로 지정 후 쓰기 클릭

## Slide 134: 라즈베리파이 OS 설치
설치가 완료되었다면 계속 클릭

## Slide 135: 라즈베리파이 센서/액츄에이터 연결
라즈베리파이에 아래와 같이 PIR 센서 1개의 LED 2개를 연결
GND
SIG
VCC
PIR 센서
LED 빨강
LED 초록

## Slide 136: 라즈베리파이 개발환경 구축
PC에 연결했던 Micro SD 를 제거
라즈베리파이에 Micro SD카드, 키보드, 마우스, 모니터를 연결
어댑터는 가장 마지막에 연결
Micro SD카드
결합
라즈베리파이4
연결
모니터
키보드와 마우스
연결
어댑터
연결

## Slide 137: 라즈베리파이 개발환경 구축
라즈베리파이의 부팅이 완료되면, root 아이디 등록, Wi-Fi 연결 설정 등을 수행
아래 그림은 모든 세팅이 완료된 라즈베리파이의 화면임

## Slide 138: 라즈베리파이 개발환경 구축
좌측 상단의 터미널 아이콘을 클릭하여 터미널 프로그램을 실행
앞으로 모든 실습은 터미널을 통해 진행함

## Slide 139: 라즈베리파이 개발환경 구축
다음 명령어를 입력하여 mosquito 를 설치
  $ sudo apt -y update
  $ sudo apt -y upgrade
  $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients

## Slide 140: 라즈베리파이 개발환경 구축
다음 명령어를 입력하여 설정 파일 수정
  sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
    다음 항목을 맨아래에 추가
      listener 1883
      protocol mqtt
      allow_anonymous true
다음 명령어를 입력하여 mosquitto 재실행
  sudo systemctl restart mosquitto.service

## Slide 141: nCube-Thyme 구축
다음 명령어를 입력하여 nCude-Thyme을 다운로드
  $ sudo apt -y install git
  $ git clone https://github.com/IoTKETI/nCube-Thyme-Nodejs.git
  $ cd nCube-Thyme-Nodejs
다음 명령을 입력하여 package.json 수정
  $ nano package.json
  (nanoid의 버전을 3.0.0으로 수정)

## Slide 142: nCube-Thyme 구축
다음 명령을 입력하여 관련 라이브러리를 설치
  $ npm install -D shortid
  $ npm install

## Slide 143: nCube-Thyme 구축
ㅊ
다음 명령어를 입력하여 confjs를 열고, 아래 그림과 같이 코드를 수정
  $ nano conf.js
[변경 전]
[변경 후]

## Slide 144: nCube-Thyme 구축
다음 명령어를 입력하여 confjs를 열고, 아래 그림과 같이 코드를 수정
  $ nano thyme_tas.js
ㅊ
[변경 전]
[변경 후]

## Slide 145: nCube-Thyme 구축
다음 명령어를 입력하여 nCude Thyme을 실행
  $ node thyme.js

## Slide 146: PIR 센서 예제
다음 명령어를 입력하여 package.json 파일을 생성 후 아래 코드를 입력
  $ cd ~
  $ mkdir tas_PIR
  $ cd tas_PIR
  $ nano package.json
{
"dependencies": {
"mqtt": "^4.3.7",
"nanoid": "^3.0.0",
"onoff": "^6.0.3"
}
}

## Slide 147: PIR 센서 예제
다음 명령어를 입력하여 tas_PIR.js 파일을 작성
  $ nano tas_PIR.js

## Slide 148: tas_PIR.js
let mqtt = require('mqtt');
let {nanoid} = require('nanoid');
var gpio = require('onoff').Gpio;
var pir = new gpio(4, 'in', 'both');
/* USER CODE */
let tas = {
client: {
connected: false,
},
connection: {
host: 'localhost',
port: 1883,
endpoint: '',
clean: true,
connectTimeout: 4000,
reconnectPeriod: 4000,
clientId: 'tas_' + nanoid(15),
username: 'keti_thyme',
password: 'keti_thyme',
},
};
let sendDataTopic = {
pir: '/thyme/pir'
};
let createConnection = () => {
if (tas.client.connected) {
console.log('Already connected --> destroyConnection')
destroyConnection();
}
if (!tas.client.connected) {
tas.client.loading = true;
const {host, port, endpoint, ...options} = tas.connection;
const connectUrl = `mqtt://${host}:${port}${endpoint}`
try {
tas.client = mqtt.connect(connectUrl, options);
tas.client.on('connect', () => {
console.log(host, 'Connection succeeded!');
tas.client.connected = true;
tas.client.loading = false;
});
tas.client.on('error', (error) => {
console.log('Connection failed', error);
destroyConnection();
});
tas.client.on('close', () => {
console.log('Connection closed');
destroyConnection();
});
tas.client.on('message', (topic, message) => {
});
}
catch (error) {
console.log('mqtt.connect error', error);
tas.client.connected = false;
}
}
};

## Slide 149: tas_PIR.js
let doSubscribe = (topic) => {
if (tas.client.connected) {
const qos = 0;
tas.client.subscribe(topic, {qos}, (error) => {
if (error) {
console.log('Subscribe to topics error', error)
return;
}
console.log('Subscribe to topics (', topic, ')');
});
}
};
let doUnSubscribe = (topic) => {
if (tas.client.connected) {
tas.client.unsubscribe(topic, error => {
if (error) {
console.log('Unsubscribe error', error)
}
console.log('Unsubscribe to topics (', topic, ')');
});
}
};
let doPublish = (topic, payload) => {
if (tas.client.connected) {
tas.client.publish(topic, payload, 0, error => {
if (error) {
console.log('Publish error', error)
}
});
}
};
let destroyConnection = () => {
if (tas.client.connected) {
try {
if(Object.hasOwnProperty.call(tas.client, '__ob__')) {
tas.client.end();
}
tas.client = {
connected: false,
loading: false
}
console.log(this.name, 'Successfully disconnected!');
}
catch (error) {
console.log('Disconnect failed', error.toString())
}
}
};
createConnection();
/* USER CODE */
setInterval(() => {
pir.watch(function(err, value) {
if (value == 1) {
console.log('Intruder alert');
} else {
console.log('Intruder gone');
}
doPublish(sendDataTopic['pir'], value.toFixed(2).toString());
});
}, 3000);

## Slide 150: PIR 센서 예제
다음 코드를 입력하여 tas_PIR.js를 실행
  $ npm install
  $ node tas_PIR.js
PIR 센서 앞에 손을 움직여서 움직임을 감지한 결과를 확인한다.

## Slide 151: PIR 센서 예제
Freeboard에 다음과 같이 Datasource를 등록

## Slide 152: PIR 센서 예제
Freeboard에 다음과 같이 Widget을 등록

## Slide 153: PIR 센서 예제
Freeboard가 Mobius로부터 PIR 센싱 결과를 읽어와서 출력하는 것을 확인

## Slide 154: LED 제어 예제
다음 명령어를 입력하여 led_ctl.js 파일을 작성
  $ cd ~
  $ mkdir led
  $ cd led
  $ nano led_ctl.js

## Slide 155: led_ctl.js
const short = require('short-uuid');
var http = require('http');
var querystring = require('querystring');
var post_data = "{\"m2m:cin\": {\"con\": \""+process.argv[2]+"\"}}";
var options = {
"method": "POST",
"hostname": "192.168.35.17",
"port": "7579",
"path": "/Mobius/KETI3_DEMO/led",
"headers": {
"Accept": "application/json",
"X-M2M-RI": "req"+short.generate(10),
"X-M2M-Origin": "/SKETI3_DEMO",
"Content-Type": "application/json;ty=4",
'Content-Length': Buffer.byteLength(post_data)
}
};

## Slide 156: led_ctl.js
function handleResponse(response) {
var serverData = '';
response.on('data', function (chunk) {
serverData += chunk;
});
response.on('end', function () {
console.log("received server data:");
console.log(serverData);
});
}
var postreq = http.request(options, function(response){
handleResponse(response);
});
postreq.write(post_data);
postreq.end();

## Slide 157: LED 제어 예제
다음 명령어를 입력하여 led_ctl.js 파일을 실행
  npm install short-uuid onoff
  node led_ctl.js 1
led_ctl.js 실행 시 1을 입력하면 Mobius 서버의 cnt led에 cin 1을 전달하고, 2를 입력하면 cnd led에 cin 2를 전달한다.
아래 그림과 같이 Resource Monitor를 통해 led에 1 또는 2가 전달된 것을 확인할 수 있다.

## Slide 158: LED 제어 예제
다음 명령어를 입력하여 led_onoff.js 파일을 작성
  nano led_onoff.js

## Slide 159: led_onoff.js
const short = require('short-uuid');
var http = require('http');
let Gpio = require('onoff').Gpio;
var options = {
"method": "GET",
"hostname": "192.168.35.17",
"port": "7579",
"path": "/Mobius/KETI3_DEMO/led/la",
"headers": {
"Accept": "application/json",
"X-M2M-RI": "req"+short.generate(10),
"X-M2M-Origin": "/SKETI3_DEMO"
}
};
let LED1 = new Gpio(17, 'out');
let LED2 = new Gpio(18, 'out');
function handleResponse(response) {
var serverData = '';
response.on('data', function (chunk) {
serverData += chunk;
});
response.on('end', function () {
json_obj = JSON.parse(serverData);
led_value = Number(json_obj['m2m:cin']['con']);
console.log("led value: "+led_value);
if(led_value==1){
LED1.writeSync(1);
LED2.writeSync(0);
}
else if(led_value==2){
LED1.writeSync(0);
LED2.writeSync(1);
}
else {
LED1.writeSync(0);
LED2.writeSync(0);
}
});
}
http.request(options, function(response){
handleResponse(response);
}).end();

## Slide 160: LED 제어 예제
다음 명령어를 입력하여 led_onoff.js를 실행
  $ node led_onoff.js
Mobius로부터 현재 led value를 읽어와서 LED를 점등하는 것을 확인
  led value가 1이라면 빨간색 LED를 점등
  led value가 2라면 초록색 LED를 점등

## Slide 161: 아두이노 환경 구축

## Slide 162: 실습에 앞서
본 실습환경은 아두이노와 Mobius 서버가 센서 및 액츄에이터 값을 전달하는 예제를 수행한다.
이때, 우분투의 가상 온도계와 겹치는 부분이 있으므로 우분투에서 동작 중인 oneM2M-Device_Simulator 를 종료한 후 진행한다.
Mobius, FreeBoard, Mobius-Open Platform이 설치 완료된 상태에서 본 과정을 수행해야 한다.

## Slide 163: 아두이노 센서/액츄에이터 연결
다음과 같이 아두이노와 센서를 연결
LED
DHT11
DHT11 | 아두이노
VCC | 3V
DATA | 12번 핀
GND | GND
LED | 아두이노
+ | 11번 핀
- | GND
Adafruit Feather M0

## Slide 164: 아두이노와 PC 연결
아두이노의 micro 5핀을 PC와 연결
연결
Adafruit Feather M0
PC

## Slide 165: 아두이노 개발환경 구축
아래 경로에 접속하여 아두이노 IDE를 다운로드 받기
  https://www.arduino.cc/en/software

## Slide 166: 아두이노 개발환경 구축
JUST DOWNLOAD 클릭

## Slide 167: 아두이노 개발환경 구축
동의함 클릭

## Slide 168: 아두이노 개발환경 구축
모든 사용자 선택 후 다음 클릭

## Slide 169: 아두이노 개발환경 구축
동의함 클릭

## Slide 170: 아두이노 개발환경 구축
설치 클릭

## Slide 171: 아두이노 개발환경 구축
마침 클릭

## Slide 172: 아두이노 개발환경 구축
좌측과 같이 IDE가 실행되고 초기화 되는 것을 확인
만약 초기화 중에 오른쪽과 같이 설치화면이 나타나면 설치를 클릭

## Slide 173: 보드 설치
IDE 초기화가 완료되었다면, File > Preferences 클릭

## Slide 174: 보드 설치
Additional boards manager URL에 다음 주소를 입력(보드 설치를 위한 링크)
  https://adafruit.github.io/arduino-board-index/package_adafruit_index.json
OK 클릭

## Slide 175: 보드 설치
Tools > Board > Boards Manager 클릭

## Slide 176: 보드 설치
다음 검색어를 입력
  adafruit samd board
아래와 같이 두개 항목이 나오면 모두 설치

## Slide 177: 보드 설치
설치 중간에 드라이버 설치 화면이 나온다면 설치 클릭

## Slide 178: 보드 설치
아래와 같이 모든 보드가 설치된 것을 확인

## Slide 179: 보드 설치
본 진행 과정을 수행하기 전에 Arduino SAMD Boards, Adafruit SAMD Boards가 반드시 설치되어 있어야 함
Board > Adafruit Boards > Adafruit Feather M0(SAMD21) 클릭

## Slide 180: 라이브러리 설치
웹브라우저에서 다음 주소로 이동
  https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
Code > Download ZIP 을 클릭하여 소스코드 다운로드

## Slide 181: 라이브러리 설치
웹브라우저에서 다음 주소로 이동
  https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
Code > Download ZIP 을 클릭하여 소스코드 다운로드

## Slide 182: 라이브러리 설치
Sketch > Include Library > Add ZIP Library 클릭

## Slide 183: 라이브러리 설치
다운받은 두 개의 파일을 순차적으로 선택하여 IDE에 라이브러리 첨부

## Slide 184: 라이브러리 설치
웹브라우저에서 다음 주소로 이동
  http://developers.iotocean.org
Open Sources로 이동

## Slide 185: 라이브러리 설치
nCube Thyme Arduino 클릭

## Slide 186: 라이브러리 설치
Download 클릭

## Slide 187: 라이브러리 설치
GitHub 링크 클릭

## Slide 188: 라이브러리 설치
Code > Download ZIP 클릭하여 아두이노 소스코드 다운로드

## Slide 189: 라이브러리 설치
다운받은 파일을 압축해제
압축해제된 폴더\libraries로 이동
Adafruit LiquidCrystal의 띄어쓰기를 모두 지우기

## Slide 190: 라이브러리 설치
압축 해제한 라이브러리들을 다음 경로로 모두 복사
  C:\Users\test\Documents\Arduino\libraries
모두 복사

## Slide 191: 예제 불러오기
IDE를 종료 후 다시 실행
File > Examples > OneM2MClient > nCube-Air 클릭

## Slide 192: 예제 불러오기
예제가 불러와졌으면 Save 클릭

## Slide 193: 예제 불러오기
경로 지정 후(본 예제는 바탕화면으로 지정) 저장 클릭

## Slide 194: 예제 불러오기
Tools > Board > Adafruit SAMD Boards > Adafruit Feather M0(SAMD21) 클릭

## Slide 195: 예제 불러오기
Verify 버튼 클릭하여 컴파일이 정상적으로 수행되는 것을 확인

## Slide 196: 예제 불러오기
컴파일이 정상적으로 수행되었다면, 아래와 같은 문장이 출력됨

## Slide 197: 예제 수정하기
예제의 소스코드를 아래와 같이 변경(Mobius 서버 설정)

## Slide 198: 예제 수정하기
예제의 소스코드를 아래와 같이 변경(기존 센서 삭제 후 DHT 센서 등록)

## Slide 199: 예제 수정하기
예제의 소스코드를 아래와 같이 변경(기존 센서값 가져오는 코드를 dht 센서값 가져오는 코드로 수정)

## Slide 200: 예제 수정하기
예제의 소스코드를 아래와 같이 변경

## Slide 201: 예제 수정하기
예제의 소스코드를 아래와 같이 변경(기존 센서값 가져오는 코드를 dht 센서값 가져오는 코드로 수정)

## Slide 202: 예제 수정하기
예제의 소스코드를 아래와 같이 변경(중괄호 주석처리)

## Slide 203: 예제 수정하기
예제의 소스코드를 아래와 같이 변경(기존 센서값 가져오는 코드를 dht 센서값 가져오는 코드로 수정)

## Slide 204: 예제 수정하기

## Slide 205: 예제 수정하기
예제의 소스코드를 아래와 같이 변경(Mobius 서버에서 led가 0이라면 LED 끄고, led가 0이 아니라면 LED 켜기로 수정)

## Slide 206: 예제 수정하기
예제의 소스코드를 아래와 같이 변경(LED 핀 설정)

## Slide 207: 예제 실행하기
윈도우에서 검색 기능을 통해 장치 관리자 실행

## Slide 208: 예제 실행하기
Adafruit Feather M0의 COM포트 번호 확인

## Slide 209: 예제 실행하기
만약 COM 포트가 안보인다면, 아래 주소에서 드라이버 다운로드 후 설치
  https://github.com/adafruit/Adafruit_Windows_Drivers/releases

## Slide 210: 예제 실행하기
Adafruit Feather M0의 리셋버튼을 더블 클릭(부트로더 모드 진입)

## Slide 211: 예제 실행하기
장치 관리자에서 Adafruit Feather M0의 COM포트가 변경된 것을 확인

## Slide 212: 예제 실행하기
Tools > Port에서 변경된 COM포트 선택

## Slide 213: 예제 실행하기
업로드 버튼 클릭

## Slide 214: 예제 실행하기
업로드가 모두 완료되면, 아래와 같이 COM포트가 다시 변경된 것을 확인

## Slide 215: 예제 실행하기
Tools > Port에서 변경된 COM 포트를 선택

## Slide 216: 예제 실행하기
우측 상단의 Serial Monitor를 클릭하여 실행

## Slide 217: 예제 실행하기
아래와 같이 Adafruit Feather M0가 출력하는 메시지를 확인
Mobius 서버에게 지속적으로 DHT 센서 값을 보내는 것을 확인

## Slide 218: 예제 실행하기
FreeBoard에서 temp 값이 전달되는 것을 확인

## Slide 219: 예제 실행하기
LED를 제어하기 위해 Resource Browser에 접속
  http://192.168.35.17:7575/
아래와 같이 정보를 입력 후 START 클릭

## Slide 220: 예제 실행하기
Mobius > KETI3_DEMO > led 를 마우스 우클릭
Create 클릭

## Slide 221: 예제 실행하기
con에 1을 입력 후 Create 클릭

## Slide 222: 예제 실행하기
led에 1이 생성된 것을 확인

## Slide 223: 예제 실행하기
LED가 점등된 것을 확인
LED
Adafruit Feather M0

## Slide 224: 예제 실행하기
또는 라즈베리파이에서 led_ctl 예제를 통해 0 또는 1을 입력하여 LED 제어 가능
  node led_ctl.js 1
  또는 node led_ctl.js 0

## Slide 225: 감사합니다